## Slide 1: Arbeiten am Segelflugzeug
Alles,
Was darf ich ?
aber richtig!
Doch muss deine Arbeit meistens von einem für diese Arbeit Lizenzierten abgenommen werden!
Notes: Vorwarnung: Es geht nun nicht um konkrete Arbeitsanweisungen, wie Lackschäden beheben.
Ziel: "wo erfahre ich wie" und ein paar administrative Grundlagen

## Slide 2: Ziel dieser Präsentation
Nicht wie,
sondern «wo erfahre ich wie».
Sensibilisierung Mängel rechtzeitig zu erkennen.
Ein wenig Elementares,
das Neulinge oft noch nicht kennen.

## Slide 3: Grundsätzlich gilt:
Sich über bevorstehende Arbeit informieren.
Vor Arbeitsbeginn mit M-Lizenzträger absprechen.
Nur mit gutem und richtigem Werkzeug arbeiten.
Arbeit dokumentieren (Arbeitsbericht schreiben).
Arbeit abnehmen lassen, damit das Flugzeug für den Flugbetrieb freigegeben werden kann.
Notes: Zurück auf wichtigster Punkt

## Slide 4: Informieren OK,
Flughandbuch (AFM)
Wartungshandbuch (WHB) zum Flugzeug
Service-Anleitungen von Komponenten Hersteller z.B Tost-Räder, Cleveland Bremsen
FAA Adivisory Circular AC-43 bzw. FAA-H-8083-30/31 Referenz für alle Standard-Arbeiten.
TM (technische Mitteilung), AD (Airworthines Directive)
Für min. Ausrüstung EASA Type Certificate Sheet
Bei Einbau neuer Instrumente EASA CS-STAN
aber wo?
Notes: -z.B. Pneu-Druck
-Wichtig zu Wissen zu jedem Flz. gehört ein WHB und =Erste Referenz für Arbeits-Anweisungen
-Sind DIE REFERENZ HANDBÜCHER für alle Arbeiten
-Unterschied TM/AD erklären / Beispiel TM Transponder Antennen Platzierung
-z.B. muss ein Kompas vorhanden sein?
-Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden (z.B. bei Flarm-Einbau), Verweist auf AC-43

## Slide 5: Sperren und Frei geben
Grundsätzlich bleibt nach jeder Arbeit das Flugzeug gesperrt!
Bis es für den Flugbetrieb durch eine dafür berechtigte Person frei gegeben wurde. Stichwort: Release to Service
Nach besonderen Vorkommnissen im Flugbetrieb ist das Flugzeug zu sperren.
Notes: Daher Aufsichtsperson bei Winterarbeit.
Hinweis auf "Pilot Owner Maintenance"

## Slide 6: Sperren und Frei geben
Zum Beispiel:
Nach harten Landungen, seitlichem Aufsetzen, oder überdrehen beim Ausrollen.
Landung mit eingefahrenem Rad.
In diesen Fällen ist das Flugzeug zu sperren und durch einen M-Lizenzträger prüfen zu lassen!
Empfehlung: Nach Aussenlandung im Acker Flugzeug nachsehen lassen.
Notes: Unterscheiden zwischen "UNSANFT, was Fluglehrer als hart bezeichnen" und "HART"
Wieso? Es können nicht offensichtliche Schäden an der Struktur auftreten.

## Slide 7: Schäden auf die zu Achten ist.
Weissbruch an Verklebungen z.B. von Spanten und Rumpf
Risse, besonders an Flügel und Ruder
Dellen deuten auf Beschädigung der Sandwich Struktur
Spiel in Steuerung
Die Flügelschale besteht vorwiegend aus weichem Schaumstoff

## Slide 8: Typischer Lackschaden
und doch etwas mehr
=Reparatur

## Slide 9: Folgen einer Landung ohne Rad auf Gras
Ist bloss ein Lackschaden, etwas für die Winterarbeiten

## Slide 10: Folgen einer Landung ohne Rad auf Gras
Doch bei genauem hinsehen

## Slide 11: Folgen einer Landung ohne Rad auf Gras
Würdest du diese Schäden erkennen?

## Slide 12: Folgen einer Landung ohne Rad auf Gras
Rumpfunterseite nach beheben der Schäden vor Lackierung

## Slide 13: Riss
Auch dahinter verbirgt sich ein GFK Schaden.
Leider werden solche Schäden oft erst nach einiger Zeit sichtbar. Also immer wieder mal hinsehen!

## Slide 14: Werden wir praktisch
Bei Schraubenwechsel Festigkeit, Schaftlänge, Material und Oberflächen-Behandlung beachten !
Festigkeits-Kennzeichnung
Schaftlänge
Notes: Und immer sehr gut anziehen!

## Slide 15: Zulässige Anzugsmoment von Schrauben und Werkzeuggrössen
Für Schrauben an Bremsen und Rad-Felgen
unbedingt Drehmoment nach Herstellerangabe anwenden!
Notes: -Grün = nice to know welcher Schlüssel brauche ich
-Rot = Festigkeitsklassen bei metrischen Schrauben

## Slide 16
Taille ist ja schön, aber nicht an einer Schraube. Resultat, wenn zu fest angezogen.

## Slide 17: Amerikanische Flz. Schrauben

## Slide 18: Schrauben Sicherung
Richtig Falsch
= Einweg Mutter !
Drahtsicherung
Notes: -Neben Stopmuttern: blau = Polyamid / weiss = Nylon / rotbraun = Fibre
-Wieso ist 2 besser? -Splint befindet sich zwischen Schraube und Mutter wie unter Papier-Schneider, 1=2 dünne Blätter / 2=dicker Karton
-Drahtsicherung: Wenn richtig montiert spannt lockere Schraube Sicherungsdraht

## Slide 19: Konkrete Situationen
Anhänger vorführen
Jährliche Wartung (muss nicht im Winter sein)
Bremsen
Änderung der Instrumentierung

## Slide 20: Anhänger vorführen
Variante 1:
Anhänger zur Anhänger-Garage bringen
und Rechnung selber bezahlen!
Auch für Flugzeugreparaturen anwendbar!

## Slide 21: Anhänger vorführen
Variante 2: Selber checken und Defekte notfalls beheben.
Beleuchtung prüfen. - Bremsleuchte darf nicht gelb durchschimmern. - Seitenleuchten und Katzenaugen-Reflektion prüfen.
Pneus aussen und innen, auf Risse und Beulen prüfen.
Auflaufbremse:
Visuell: Gebremsten Anhänger zurückstossen. Danach muss der Bremshebel weniger als 90○ Ausschlag haben.
Beim Fahren: Bei Vollbremsung aus langsamen Schritt-Tempo darf kein Schlag auf die Anhängerkupplung spürbar sein.

## Slide 22: Anhänger
Super Anleitungen von Spindelberger Webseite befolgen!
Einstellen der Auflaufbremse oder andre Defekte an Anhänger beheben.

## Slide 23: Jährliche Wartung
"Streicheln mit Politur"
schreibt das Wartungshandbuch eine Reihe weiterer Arbeiten und Kontrollen vor, die jährlich durchzuführen sind!
Was genau zu tun ist hängt vom Flugzeugtyp ab und steht im Wartungshandbuch.
SGZ-Checkliste befolgen.
klar, doch

## Slide 24: Scheibenbremsen
Achtung:
Falsche Bremsflüssigkeit macht Bremsen unwirksam!
Ist ein "Ø" auf der Bremszange, darf nur DOT 4 verwendet werden (vorwiegend bei Schempp-Hirt Flz).
Dieses ist jährlich zu ersetzen, wegen seiner Wasseraufnahme.
Sonst kommt "immer" Aeroshell 4 oder ein Äquivalent zum Einsatz. Diese Bremsflüssigkeit ist nieder viskoser als DOT 4 und nicht hygroskopisch.
Bei Bestellung von Ersatz-Dichtungen unbedingt Typ der Bremsflüssigkeit angeben!

## Slide 25: Doch auch DOT4 ist nicht gleich DOT4! Unterschiedliche Eigenschaften von DOT4 Bremsflüssigkeiten
ATE SL6 ist ein besonders nieder viskose DOT 4 Bremsflüssigkeit
Ansprechzeit

## Slide 26: Scheibenbremsen
Was ist noch zu beachten?
Dicke der Bremsbeläge (bei Cleveland Bremsen 2.54 mm)
Auch die Bremsscheibe hat Verschleiss und darf eine minderst Dicke nicht unterschreiten.
Beim Wechsel der Bremsbeläge denkt an Anziehmoment der Schrauben und Draht-Sicherung!
Notes: NUR 9 Nm

## Slide 27: Einbau neuer Instrumente
Unbedingt CS-STAN befolgen!
Das Instrumentenbrett hat ein grosser Hebelarm und entsprechend hat sein Gewicht Einfluss auf den Schwerpunkt. Daher ist der Schwerpunkt nach zu rechnen und im AFM fest zu halten. Notfalls eine Neuwägung durchführen.

## Slide 28: Instrumentierung
Sensoren für Grundinstrumente (pneumatisch)
Falsch-Anzeigen und mögliche Ursachen.
Ring um Vario, für was ist der gut?
Notes: Themen Übersicht

## Slide 29: Grundinstrumente (pneumatisch)
Höhenmesser
Variometer
Fahrtmesser
Stat.-Druck
TEK-Düse (TEK = Total Energie Kompensation)
Mess-, Total-, Stau- Druck
Notes: -Für was sind die 0.45Liter?
-TEK was ist das für ein Druck? = pStat-pStau / Wieso?

## Slide 30: Grundinstrumente (pneumatisch) Position von Druckabnahmen
Bild stammt aus FAA Segelflug-Lehrbuch (ist sehr empfehlenswert)
Tot.Druck (Pitot Rohr) befindet sich oft am Seitenleitwerk TEK-Düse bei einigen Flugzeugen auf dem Rumpf
Notes: -Positionen von Druckabnahmen / Alternativ Staudruck am Seitenleitwerk (S&H) / TEK über Rumpf (Schleicher)

## Slide 31: Falsch-Anzeigen und mögliche Ursachen.
Geschwindigkeit zu tief.
Zuleitung Total-Druck undicht.
Verstopfte Druckabnahmen am Rumpf.
Höhenmesser zeigt im Flug zu tief an, am Boden dann aber wieder richtig.
Ist an Total-Druck anstelle von Statischem Druck angeschlossen.
Variometer zeigt fantastisches Steigen und dramatisches Sinken.
Undichte Leitung Vario - Ausgleichsgefäss

## Slide 32: Ring um Variometer MacCready Ring genannt.
Betrachtung bei Stellung Null
Abbildung aus Artikel
von Pau MacCready AeroRevue November 1949
Geschwindigkeit bei bestem Gleiten
Sinken bei bestem Gleiten
Beste Gleitzahl
Grün: In ruhiger Luft Rot: Bei 1m/s Luftmassen-Sinken
Der Ring zeigt dir folglich die Geschwindigkeit für das beste Gleiten als Funktion des Sinken.
Notes: -Zur Auflockerung mal was fürs Fliegen.

## Slide 33: MacCready Ring zum Zweiten
Einfluss, wenn wir uns nicht daran halten
Gleitwinkel bei beibehalten der Geschwindigkeit für bestes Gleiten in ruhiger Luft
und minimalem Sinken
Merke: Langsames fliegen in sinkender Luft beutet schlechterer Gleitwinkel und vor allem längerer Aufenthalt im Abwind!

## Slide 34: MacCready Ring zum Dritten
Betrachtung der Gleitzahl wiederum auf Stellung Null
Merke: Verlust bei 10 kmh schneller als Optimum ist geringer als bei 10 kmh langsamer!
Notes: -Wieso der Ring drehbar ist erfahrt ihr in der Literatur über Streckenfliegen

## Slide 35: Elektrik Werfen wir ein Blick auf:
Batterie- (Akku-) Typen
Sicherungen
Kabel
Antennen
Notes: Themen Übersicht

## Slide 36: Entlade Charakteristik von LiFePo4 Akkus
C ist der Entladestrom (A) als Faktor der Kapazität (Ah)
Beachte die Spannungsreduktion und Kapazitätsverlust bei Temperaturen unter Null
Welchem C Wert entspricht der Strom für
die Avionic in deinem Flugzeug bei einem 7Ah Akku?

## Slide 37: Vergleich LiFePo4 zu BleiGel Akku
Blei Akkus haben einen grösseren Innenwiderstand, was sich beim Stromverbrauch heutiger Avionic negativ auswirkt.
Notes: -Erstes Bild: Nur so dramatisch bei schachem Blei-Akku

## Slide 38: Typischer Strom Bedarf unserer Avionic
Grät | Strom (A) | Strom (A)
Funk Empfang | 0.2 | 
Funk Senden |  | 2
Transponder stand by | 0.2 | 
Transponder Abfrage (1200/sec) |  | 0.5
Flarm | 0.17 | 0.17
Rechner (LX 9000) | 0.5 | 0.5
Total | 1.07 | 3.17

## Slide 39: Sicherungen: Spannungsabfall und Ansprechzeit
Notes: -Spannungsabfall ein Thema
-Ansprechzeit ein weiteres

## Slide 40: Nicht vergessen !
Sonst kann es vorkommen, dass es beim Senden zum Black Out kommt.

## Slide 41: Kabel für Stromversorgung
Isolation: Kriterien?
Spannungsfestigkeit, Druckfestigkeit, Brennbarkeit.
Zulässig: Spec 44 und 55 von Tyco (Raychem), Tefzel
Querschnitt: wieviel für wieviel Ampère?
Hängt von Länge, Anzahl paralleler Leiter usw. ab. Details AC-43
Empfehlung, sofern nicht anders vorgegeben Innerhalb Instrumentenbrett: - für Speisung AWG20 - Signalkabel nicht Abgeschirmt AWG22 - Signalkabel Abgeschirmt AWG22 oder AWG24 Batterie zu Inst.Panel <=AWG18
Notes: AWG = American Wire Gauch / wie kleiner desto dicker

## Slide 42: Antennenkabel
Niemals solche für TV- Radio-Empfang verwenden! (haben 60 oder 75 Ohm Impedanz, wir brauchen 50 Ohm)
Für Funk Standardkabel Typ RG-58
Für Transponder RG-400 oder Aircel 7
Flarm Verlängerung RG-400
Stecker immer 50 Ohm Version (muss auf Kabel abgestimmt sein)!
Vorzugsweise Stecker in Crimp-Version mit Knickschutz einsetzen. (verlangt vorhanden sein korrekter Werkzeuge)
Kabel nach Stecker-Montageanleitung abisolieren!
Notes: - Geknickte Koaxkabel sind zu ersetzen.

## Slide 43: Achtung:
Transponder niemals ohne angeschlossene Antenne einschalten !
Auch Funk, ELT und Flarm lieben es nicht ohne Antenne betrieben zu werden.
Notes: Unsere Transponder gehen hops!

## Slide 44: Antennen Einfluss der Ausrichtung
Guter Empfang
Schlechter Empfang !
Notes: Animiert betrachten!

## Slide 45: Antennen Reichweite
Keine Sendeleistung Kein Empfang
Daher FLARM-Antennen immer senkrecht einbauen, niemals waagrecht!
Notes: Problematik: Schlechte Übermittlung bei unter und überfliegen = Vorsicht beim Hochziehen!

## Slide 46: Zum Schluss
Schlecht gewartete Flugzeuge verursachen grossen Arbeitsaufwand!
Gut gewartete dagegen kleinen!
An schulende Vereine
Ist ja nur eine Schulmaschine gilt nicht!
Sie ist die Referenz für den Umgang mit allen später geflogenen Flugzeuge. Folglich müssen Schulflugzeuge die best gepflegten Flieger im Verein sein. Ihr entlastet damit eure Materialverantwortlichen.

## Slide 47: So das war’s!
Alle Klarheiten beseitigt?
Peter Nyffeler SG-Zürich